### ООО Фирма Векам (812) 716-62-12, (812) 320-82-15, E-mail: 7166212@mail.ru

### Тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001

Тройники бесшовные приварные ГОСТ 17376-2001 Тройники стальные – важная часть трубопроводной системы
Тройник стальной представляет собой соединительную деталь, используемую при создании систем трубопровода разного типа. Такой тройник имеет три отверстия, за счет которых к главной трубе можно подключить еще две второстепенных «ветки». Использование тройников стальных возможно при строительстве трубопроводов, по которым будут подаваться жидкие и газообразные среды. Так, при создании систем горячего и холодного водоснабжения, а также для систем, по которым будет подаваться горячий пар, например, отопления, целесообразно использование именно тройников стальных, поскольку их характеристики наилучшим образом соответствуют выполнению подобных функций.

### Обозначения:

DN - условный проход;
D - наружный диаметр торцов равнопроходных тройников; больший наружный диаметр торцов переходных тройников;
D1 - меньший наружный диаметр торцов переходных тройников;
Т - толщина стенки деталей на торцах диаметра D;
Т1 - толщина стенки деталей на торцах диаметра D1;
Тв - толщина стенки тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления;
F - размер между плоскостью торца магистрали и центром торца ответвления тройников;
Н - размер между плоскостью торца ответвления и центрами торцов магистрали тройников;
r - радиус наружной поверхности тройников в зоне сопряжения магистрали и ответвления в плоскости, проходящей через центры торцов;

| № пп | Обозначение изделия | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тройник 57х3 - 45х2,5 ГОСТ 17376-2001 | 0,7 |
| 2 | Тройник 57х5 - 45х4 ГОСТ 17376-2001 | 1,0 |
| 3 | Тройник 57х3 ГОСТ 17376-2001 | 0,8 |
| 4 | Тройник 57х5 ГОСТ 17376-2001 | 1,0 |
| 5 | Тройник 76х3,5 - 45х2,5 ГОСТ 17376-2001 | 1,5 |
| 6 | Тройник 76х6 - 45х4 ГОСТ 17376-2001 | 2,3 |
| 7 | Тройник 76х3,5 - 57х3 ГОСТ 17376-2001 | 1,6 |
| 8 | Тройник 76х6 - 57х5 ГОСТ 17376-2001 | 2,4 |
| 9 | Тройник 76х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 1,5 |
| 10 | Тройник 76х6 ГОСТ 17376-2001 | 2,3 |
| 11 | Тройник 89х3,5 - 57х3 ГОСТ 17376-2001 | 1,9 |
| 12 | Тройник 89х6 - 57х4 ГОСТ 17376-2001 | 2,8 |
| 13 | Тройник 89х3,5 - 76х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 2,2 |
| 14 | Тройник 89х6 - 76х6 ГОСТ 17376-2001 | 3,2 |
| 15 | Тройник 89х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 2,6 |
| 16 | Тройник 89х6 ГОСТ 17376-2001 | 3,7 |
| 17 | Тройник 108х4 - 76х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 3,1 |
| 18 | Тройник 108х6 - 76х5 ГОСТ 17376-2001 | 4,5 |
| 19 | Тройник 108х8 - 76х8 ГОСТ 17376-2001 | 6,0 |
| 20 | Тройник 108х4 - 89х4 ГОСТ 17376-2001 | 3,1 |
| 21 | Тройник 108х6 - 89х6 ГОСТ 17376-2001 | 4,7 |
| 22 | Тройник 108х8 - 89х8 ГОСТ 17376-2001 | 6,3 |
| 23 | Тройник 108х4 ГОСТ 17376-2001 | 3,2 |
| 24 | Тройник 108х6 ГОСТ 17376-2001 | 5,5 |
| 25 | Тройник 108х8 ГОСТ 17376-2001 | 7,3 |
| 26 | Тройник 133х4 - 89х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 3,8 |
| 27 | Тройник 133х6 - 89х5 ГОСТ 17376-2001 | 7,2 |
| 28 | Тройник 133х8 - 89х6 ГОСТ 17376-2001 | 9,6 |
| 29 | Тройник 133х4 - 108х4 ГОСТ 17376-2001 | 4,1 |
| 30 | Тройник 133х6 - 108х5 ГОСТ 17376-2001 | 7,1 |
| 31 | Тройник 133х8 - 108х6 ГОСТ 17376-2001 | 9,4 |
| 32 | Тройник 133х4 ГОСТ 17376-2001 | 4,3 |
| 33 | Тройник 133х6 ГОСТ 17376-2001 | 7,0 |
| 34 | Тройник 133х8 ГОСТ 17376-2001 | 9,4 |
| 35 | Тройник 159х4,5 - 108х4 ГОСТ 17376-2001 | 6,0 |
| 36 | Тройник 159х6 - 108х4 ГОСТ 17376-2001 | 9,5 |
| 37 | Тройник 159х8 - 108х5 ГОСТ 17376-2001 | 14,2 |
| 38 | Тройник 159х4,5 - 133х4 ГОСТ 17376-2001 | 6,1 |
| 39 | Тройник 159х6 - 133х5 ГОСТ 17376-2001 | 9,3 |
| 40 | Тройник 159х8 - 133х6 ГОСТ 17376-2001 | 12,2 |
| 41 | Тройник 159х4,5 ГОСТ 17376-2001 | 6,5 |
| 42 | Тройник 159х6 ГОСТ 17376-2001 | 9,0 |
| 43 | Тройник 159х8 ГОСТ 17376-2001 | 11,9 |
| 44 | Тройник 219х6 - 133х4 ГОСТ 17376-2001 | 13,7 |
| 45 | Тройник 219х8 - 133х5 ГОСТ 17376-2001 | 20,0 |
| 46 | Тройник 219х10 - 133х8 ГОСТ 17376-2001 | 23,7 |
| 47 | Тройник 219х6 - 159х4,5 ГОСТ 17376-2001 | 13,2 |
| 48 | Тройник 219х8 - 159х6 ГОСТ 17376-2001 | 18,7 |
| 49 | Тройник 219х10 - 159х8 ГОСТ 17376-2001 | 20,3 |
| 50 | Тройник 219х6 ГОСТ 17376-2001 | 13,5 |
| 51 | Тройник 219х8 ГОСТ 17376-2001 | 16,4 |
| 52 | Тройник 219х10 ГОСТ 17376-2001 | 21,2 |
| 53 | Тройник 273х8 - 159х4,5 ГОСТ 17376-2001 | 23,1 |
| 54 | Тройник 273х10 - 159х6 ГОСТ 17376-2001 | 28,5 |
| 55 | Тройник 273х12 - 159х8 ГОСТ 17376-2001 | 44,8 |
| 56 | Тройник 273х8 - 219х6 ГОСТ 17376-2001 | 27,6 |
| 57 | Тройник 273х10 - 219х8 ГОСТ 17376-2001 | 32,9 |
| 58 | Тройник 273х12 - 219х10 ГОСТ 17376-2001 | 43,3 |
| 59 | Тройник 273х8 ГОСТ 17376-2001 | 31,3 |
| 60 | Тройник 273х10 ГОСТ 17376-2001 | 36,0 |
| 61 | Тройник 273х12 ГОСТ 17376-2001 | 40,9 |
| 62 | Тройник 325х8 - 219х6 ГОСТ 17376-2001 | 38,0 |
| 63 | Тройник 325х10 - 219х8 ГОСТ 17376-2001 | 45,2 |
| 64 | Тройник 325х12 - 219х8 ГОСТ 17376-2001 | 59,7 |
| 65 | Тройник 325х8 - 273х7 ГОСТ 17376-2001 | 35,6 |
| 66 | Тройник 325х10 - 273х10 ГОСТ 17376-2001 | 45,7 |
| 67 | Тройник 325х12 - 273х10 ГОСТ 17376-2001 | 55,9 |
| 68 | Тройник 325х8 ГОСТ 17376-2001 | 40,1 |
| 69 | Тройник 325х10 ГОСТ 17376-2001 | 46,0 |
| 70 | Тройник 325х12 ГОСТ 17376-2001 | 53,0 |
| 71 | Тройник 377х9 - 273х8 ГОСТ 17376-2001 | 55,5 |
| 72 | Тройник 377х12 - 273х10 ГОСТ 17376-2001 | 82,0 |
| 73 | Тройник 377х9 - 325х8 ГОСТ 17376-2001 | 53,9 |
| 74 | Тройник 377х12 - 325х10 ГОСТ 17376-2001 | 79,5 |
| 75 | Тройник 377х9 ГОСТ 17376-2001 | 53,5 |
| 76 | Тройник 377х12 ГОСТ 17376-2001 | 73,3 |
| 77 | Тройник 426х10 - 325х8 ГОСТ 17376-2001 | 70,7 |
| 78 | Тройник 426х16 - 325х10 ГОСТ 17376-2001 | 114,7 |
| 79 | Тройник 426х10 - 377х9 ГОСТ 17376-2001 | 67,7 |
| 80 | Тройник 426х16 - 377х12 ГОСТ 17376-2001 | 111,0 |
| 81 | Тройник 426х10 ГОСТ 17376-2001 | 75,5 |
| 82 | Тройник 426х16 ГОСТ 17376-2001 | 105,9 |